## Slide 1
4、液压泵的主要性能参数及计算

## Slide 2
转速
流量
压力
输出功率（压力能）
效率
输入功率（机械能）
转矩
外负载
排量、转速
液压泵转速、排量、流量、压力、功率、效率之间相互关系

## Slide 3
P、 q
Ti、n
液压泵主要性能参数：
1）转速 n
2）排量 V
3）流量 q
4）压力 P
5）输入功率
6）输出功率
7）效率 η

## Slide 4
1）转速
额定转速
最低转速
最高转速
转速
ω=2πn
P输入=ωT输入
液压泵的转速由原动机提供

## Slide 5
① 额定转速
即设计转速，它是按实验标准规定满载连续运行的转速。一般在液压泵的铭牌中标志出，也称铭牌转速。
转速常用单位为：r/min。

## Slide 6
② 最低转速
为保证使用性能所允许的最低转速。
* 转速过低将导致容积效率降低。
③ 最高转速
为保证使用性能和使用寿命所允许的最高转速。
* 转速过高会导致吸液不足而产生气穴现象。

## Slide 7
  2）排量
  液压泵每转一周，由其密封容积几何尺寸变化计算而得到的排出液体的体积，用V 表示。
  排量可变的为变量泵
  排量不可变为定量泵
国际单位：m3/r
常用计量单位：l/r，ml/r

## Slide 8
3）流量
理论流量
实际流量
额定流量
流量
n
V

## Slide 9
① 理论流量
指在不考虑泄漏流量的条件下，在单位时间所排出的液体体积，用 qt 表示。
qt = V × n
国际单位：m3/s
常用计量单位：l/min，ml/min

## Slide 10
② 实际流量
指在某一具体工况下，泵单位时间所排出的液体体积，用 q 表示。
q1—泄漏和压缩损失流量

## Slide 11
③ 额定流量
在正常工作条件下，按试验标准规定（如在额定压力和额定转速下）必须保证的流量。用 qn 表示。

## Slide 12
q理论=V×n
理论流量
q额定
q额定一定条件下(额定转速、压力） 试验测定值
q实际
q实际工作状况（某转速、压力）下
实际输出值
考虑泄漏、压缩等流量损失实际流量
q损失
流量损失（泄漏、压缩）
额定流量、实际流量和理论流量之间的关系
+
‖

## Slide 13
4）压力
工作压力
额定压力（公称压力）
最高允许压力
压力

## Slide 14
    ① 工作压力
    液压泵在实际工作时的输出压力(表压)，它随负载的变化而变化，与液压泵的流量无关。

## Slide 15
② 额定压力（公称压力）
液压泵在正常工作条件下，按试验标准规定连续工作时的最高压力，也称铭牌压力。
③ 最高允许压力
在超过额定压力的条件下，根据试验标准规定允许液压泵短暂运行的最高压力值。

## Slide 16
工作压力、额定压力、最高允许压力之间关系 |  | 
工作压力 | 工作过程中 实际输出的压力 | 由负载确定
额定压力 公称压力 | 液压泵的 工作能力 | 由液压泵生产厂出厂试验标定
最高 允许压力 |  | 
三种压力 之间关系 | 液压泵连续运转时，其工作压力要小于或等于额定压力。短时间其工作压力可大于额定压力但要小于最高允许压力。 | 

## Slide 17
  5）输入功率
Ti
驱动设备
机械能
输入功率
转矩×角速度
Nm rad/s
液压油的
压力能
油泵

## Slide 18
    输入功率Pi：作用在泵主轴上的机械功率。
    Pi = Ti·ω= Ti·2πn
      Ti ：泵的输入转矩；
      ω: 输入角速度；
      n：转速
Ti

## Slide 19
  6）输出功率
p q
驱动设备
机械能
液压油的
压力能
油泵
输出功率
压力×流量
N/m2 m3/s

## Slide 20
p q
    实际输出功率P
      P = △P·q
      △P：泵实际吸压油口的压差
      （一般情况下就是出口表压)
      q: 实际输出流量

## Slide 21
转速
排量
流量
压力
输出功率（压力能）
效率
输入功率（机械能）
转矩

## Slide 22: 7）效率
① 容积效率 ηV
② 机械效率ηm
③ 液压泵总效率η
④ 系统总效率

## Slide 23
输入功率
驱动设备
机械能
输出功率
液压油的
压力能
  容积损失
液压泵高低压腔之间的泄漏、油液的压缩；吸油阻力太大、油液粘度大以及液压泵转速高等原因而导致油液不能全部充满密封工作腔（空隙）。
影响液压泵效率因素分析
  容积损失

## Slide 24
  容积损失会造成液压泵在流量上的损失，使液压泵的实际输出流量小于理论流量，容积损失降低了液压泵输出功率和效率。
  ① 容积效率ηV
  ηV = q / qt
  = (qt - q1) / qt
  = 1- q1 /qt
液压泵实际输出流量： q = qtηV
容积效率与流量有关

## Slide 25
输入功率
驱动设备
机械能
输出功率
液压油的
压力能
机械损失
a.泵体内部相对运动部件之间因机械摩擦而引起的摩擦转矩损失。
b.由液体的粘性而引起的摩擦损失。
影响液压泵效率因素分析
  机械损失

## Slide 26
  ② 机械效率ηm
Tt-理论所需转矩/Ti-实际输入转矩
  机械损失引起的转矩损失，使实际输入液压泵转矩总是大于理论上所需的转矩。机械损失降低了液压泵输出功率和效率。
  ηm = Tt/Ti
  液压泵实际输入转矩： Ti= Tt/ηm
机械效率与转矩有关

## Slide 27
  ③ 液压泵总效率
  液压泵的输入功率：Pi = △pq/η
  液压泵的总效率η
  = 容积效率ηV Ⅹ 机械效率ηm

## Slide 28
液压泵的特性曲线
输入功率Pip
液压泵特性曲线是液压泵用某种工作液体在一定转速和一定油温等条件下通过实验得出的。
1、当泵的转速、排量是定值时，泵的理论流量（虚线）也是定值。
2、由于容积损失，泵实际输出（黑虚线）小于理论输出，且随着输出压力升高, 其差值也变大。
qt

## Slide 29
液压泵的特性曲线
输入功率Pip
液压泵特性曲线是液压泵用某种工作液体在一定转速和一定油温等条件下通过实验得出的。
qt
1、随着液压泵输出压力升高,泵的容积效率降低；
2、随着液压泵输出压力升高,泵的机械效率增大；
3、随着液压泵输出压力升高,泵的总效率也升高（一定范围）。
4、随着液压泵的输出压力升高,转矩增大，泵的输入功率增大。

## Slide 30
    Psc’－执行元件的实际输出功率
    Psr－动力元件的实际输入功率
Psc’
Psr
  ④ 系统总效率

## Slide 31
例1、某液压泵的排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,额定压力为8MPa，额定工况下泵的容积效率为0.9，机械效率为0.8。试求：
1、液压泵的额定流量（单位：L/min）
2、驱动液压泵的电机输入转矩（单位： Nm）
3、若液压泵的泄漏流量的值仅与泵的工作压力成正比（工作压力为零则无泄漏），则当负载压力为6MPa，泵的转速下降至900r/min时，计算此时泵的容积效率值。
液压泵的排量为250ml/r，
额定转速为1200 r/min,
额定压力为8MPa，
额定工况下泵的容积效率为0.9，机械效率为0.8。

## Slide 32
例1：泵的排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,额定压力为8MPa，额定工况下泵的容积效率为0.9，机械效率为0.8。试求：
1、液压泵的额定流量？
分析：
1、液压泵的额定流量是泵特定条件下的实际输出流量。
2、现已知液压泵的排量、额定转速和额定工况下的容积效率。
V=250ml/r
额定
n=1200r/min
ηv=0.9

## Slide 33
1、液压泵的额定流量?（单位：L/min）
液压泵的理论流量为：
液压泵的额定流量为：
已知：排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,容积效率为0.9。
解题

## Slide 34
例1：泵的排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,额定压力为8MPa，额定工况下泵的容积效率为0.9，机械效率为0.8。试求：
2、驱动液压泵的电机输入转矩？
p q
Ti
分析：
1、已知泵输出压力、输出流量可算出泵输出功率（额定）。
2、再知容积和机械效率，可算出输入功率，
3、算出输入功率，已知转速，即可算出输入转矩。
额定
n=1200 r/min
ηv=0.9
ηm=0.8
额定p=8MPa
额定q=270L/min

## Slide 35
2、驱动液压泵的电机输入转矩?
液压泵输入功率为：
排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,
额定压力为8MPa，容积效率为0.9，机械效率为0.8
液压泵电机的输入转矩为：
已求出额定流量为270 L/min，注意单位换算。
Pin=Tω
Pout=pq
=Pinηvηm
解题

## Slide 36
例1：泵的排量为250ml/r，额定转速为1200 r/min,额定压力为8MPa，额定工况下泵的容积效率为0.9，机械效率为0.8。试求：
3、若液压泵的泄漏流量的值仅与泵的工作压力成正比（工作压力为零则无泄漏），当负载压力为6MPa，泵的转速下降至900r/min时，计算此时泵的容积效率值。
p q
Ti
分析：
1、先按负载压力比例计算出负载压力为6MPa时液压泵的泄漏量。
2、再算出900r/min理论流量，即可算出容积效率。
V=250ml/r
q理论= V×n

## Slide 37
根据液压泵泄漏量与工作压力的线性关系可得在压力降至6MPa时，泵的泄漏量qL’为：
此时（900r/min）泵的理论流量qt’为：
3、若液压泵的泄漏流量的值仅与泵的工作压力成正比（工作压力为零则无泄漏），则当负载压力为6MPa，泵的转速下降至900r/min时，计算此时泵的容积效率值?
此时泵的容积效率ηV’为：
解题

## Slide 38
q理论= V×n
q实际= q理论×ηV
ηV = q / qt
  Pi = ωT
  Po = △pq
  Pi = △pq/η
1、已知转速、排量、容积效率求液压泵的额定流量。
2、已知输出压力、流量（输出功率）和容积、机械效率（总效率），可求输入功率。再知转速，即可求输入转矩。
3、用工作压力～泄漏量关系求出此时的泄漏量，再算出此时理论流量（900r/min）即可算出容积效率。
例1回顾

## Slide 39
△p、q
T、ω
Tt=T-△T
qt -△q=q
P输入=Tω
P输出=△pq
ω=2пn
qt=Vn
ηm=Tt/T
ηv=q/qt
解题时应注意的几个问题
1、泵理论、实际流量的区分与计算
2、泵理论、实际输入转矩的区分与计算
3、注意应用公式时各参数的量纲，计算中最好都统一用国际单位。
转速：r/s; 转矩:Nm;
压力：Pa;
流量：m3/s; 功率：w。

## Slide 40
例2、如图所示的液压泵与液压马达组成的回路，已知泵与马达的排量V=VM=25mL/r,容积效率ηVP =ηVM=0.9,机械效率ηMP =ηMM=0.8,泵的转速为1000r/min,马达的输出转矩为15N·m,中间管路存在的压力损失1MPa。
试求: (1)液压马达的转速nM (2)液压泵的出口压力p1 (3)驱动液压泵旋转的电机功率P (4)回路总效率ηc
p1q
p2q
p2=p1-△p

## Slide 41
试求: (1)液压马达的转速nM
p1、q
p2、q
V=25mL/r
ηVP =0.9
ηMP =0.8
n=1000r/min
VM=25mL/r
ηVM=0.9
ηMM=0.8
T=15Nm
△p=1MPa
已知泵的排量、转速和容积效率可求出泵的输出流量q。
q泵出=q马达入=q
计算出泵的输出流量q（马达的输入流量)。马达的容积效率和排量已知，即可求出马达的转速。
分析

## Slide 42
泵与马达的排量V=VM=25mL/r
容积效率ηVP =ηVM=0.9,
机械效率ηMP =ηMM=0.8,
泵的转速为1000r/min 1、求液压马达转速
液压泵输出流量：
q = Vnηv= 0.025×1000×0.9 = 22.5L/min
液压马达输入流量：22.5L/min
液压马达转速：
n = q/V = 22.5×0.9/0.025 = 810r/min
1、液压泵输出流量与液压马达输入流量相等。
2、液压马达输入流量转换成液压马达转速时有容积损失。
q输出
q输入
解题
ηv

## Slide 43
试求: (2)液压泵的出口压力p1
p1、q
p2、q
p2=p1-△p
V=25mL/r
ηVP =0.9
ηMP =0.8
n=1000r/min
VM=25mL/r
ηVM=0.9
ηMM=0.8
T=15Nm
△p=1MPa
马达的转速和转矩已知，可求出马达输出功率，再算出马达输入功率（容积×机械），从而得出马达输入压力p2， p2再加上管路损失⊿p就是泵出口压力p21。
q泵出=q马达入
T、n
分析

## Slide 44
泵与马达的容积效率ηVP =ηVM=0.9,机械效率ηMP =ηMM=0.8, 马达的输出转矩为15Nm 。中间管路存在的压力损失1MPa。
马达的转速为810r/min,输入流量22.5L/min（前一问求出）
2、求液压泵的出口压力p1
马达输出功率:
Pc = Tω = 2пnT = 2×3.14×810×15/60
= 1270w = 1.27kw
马达输入功率：
Pr= Pc/（ηv×ηm）= 1.27/(0.9×0.8) = 1.77kw
液压马达输入压力：
p2 = Pr /q = 1.77×1000×60×1000/22.5
= 4.72×106Pa = 4.72MPa
p1 = p2 +1 = 5.72MPa
p2
p1
△p
解题

## Slide 45
试求: (3)驱动液压泵旋转的电机功率P (4)回路总效率ηc
p1、q
p2、q
V=25mL/r
ηVP =0.9
ηMP =0.8
n=1000r/min
VM=25mL/r
ηVM=0.9
ηMM=0.8
T=15Nm
△p=1MPa
已知泵的输出压力和流量和容积、机械效率，可先算出泵的输出功率，再算出泵的输入功率（电机功率）。
T、n
分析

## Slide 46
泵总效率*马达总效率*管路效率=回路总效率
液压泵输出压力5.72MPa，输出流量22.5L/min（前面求出）
求驱动液压泵旋转的电机功率P
求回路总效率ηc
液压泵输出功率
P1 = p1q = 5.72×106×22.5/(60×1000)= 2.15kw
电机输入功率
P=2.15/(0.9×0.8）=2.98kw
η= 1.27/2.98 = 42.62%
解题
根据液压回路与系统的效率定义

## Slide 47
管路效率
液压泵效率
马达效率
泵输出功率
2.15kw
泵输入功率2.98kw
马达输出功率
1.27kw
马达输入功率
1.77kw
△p=1MPa
泵总效率*马达总效率*管路效率=回路总效率

## Slide 48
转速
推力
压力
流量
输出
功率
效率
输入
功率
排量
P输入= T输入ω
= P输出/(ηvηm)
= △pq输出/η
T输入= T理论/ηm
T输入= P输入/ω
ω=2пn
P输出= △p进出口q输出
= P输入ηvηm
q输出= q理论ηv
= Vn ηv
液压泵流量、转矩、功率及效率计算公式

## Slide 49
理论流量
实际流量
实际输入理论所需转矩
容积效率
机械效率
总效率