## Slide 1: 第三章 液压执行元件
1、液压马达
2、活塞、柱塞、伸缩液压缸
3、摆动液压缸
4、组合液压缸
5、活塞缸的结构和设计

## Slide 2
液压
执行元件
输出连续旋转运动的
液压执行元件
输出直线、摆动运动的液压执行元件
液压
马达
液压缸
P输入= p×q
P输出= ω×T
= F×V

## Slide 3
液压马达
作连续转动并输出转矩的液压执行元件
1、内部结构对称
由于液压马达要求能正反转，所以叶片径向布置没有倾角。
2、有初始密封
液压马达带载起动，所以叶片的根部始终通压力油，并在叶片根部设置预紧弹簧，建立初始密封。

## Slide 4
n= ηv
p、q
P输入=pq
P输出= △pqηvηm
= 2пnT
T、n
液压马达输入、输出计算
p1、q
基本参数
1、压力
2、流量
3、转速
4、转矩

## Slide 5
在一般情况下，液压马达多数为带载起动；当负载超载时，液压马达能够停止不转，自动把负荷保持在原位。
液压马达工作特点及职能符号

## Slide 6
液压执行元件
将液压油的压力能转化成系统输出的机械能的液压元件

## Slide 7
液压缸形式 |  | 输出
活塞液压缸 |  | 直线往复运动
柱塞液压缸 |  | 
摆动液压缸 |  | 摆动
其 他 液 压 缸 | 增压缸 | 高压油
 | 增力缸 | 直线往复运动
 | 伸缩缸 | 
 | 齿条缸 | 摆动

## Slide 8
 | 缸体固定 | 活塞杆固定
安装方式 |  | 
输出推力 | F1 = F2 =（P1-P2）A | 
输出速度 | V1 = V2 = q /A | 
占地面积 大小比较 | 大 （约为活塞有效行程的3倍） | 小 （约为活塞有效行程的2倍）
运动部件 输出力部件 | 活塞、活塞杆 | 缸体
运动方向 | 左腔进油， 活塞杆向右运动。 | 左腔进油， 缸体向左运动。
d

## Slide 9
 | V | F
无杆腔 |  | 
有杆腔 |  | 
比较 | V无杆＜V有杆 | F无杆＞F有杆
单杆活塞液压缸两腔的速度和推力区别
(a)无杆腔进油
(b)有杆腔进油

## Slide 10
q
q
等效
差动连接
差动连接在不增加油液流量的情况下，可提高运动部件的速度；但输出力会减小。

## Slide 11
 | 差动连接 | 有杆腔进油
进油方式 |  | 
速度 |  | 
V3 = V2 | D = √2 d | 
V3 > V2 | D >√2 d | 
V3 < V2 | d < D < √2 d | 

## Slide 12
例6、已知泵的流量q=10L/min，工进速度V1=0.5m/min，快进和快退的速比为V3/V2=3/2,试求:
1)缸两腔的有效面积及快进和快退的速度。
2）进入液压缸的最大流量。
分析：快进为差动连接；工进为无杆腔进油；快退为有杆腔进油。
已知泵的流量q=10L/min，工进速度V1=0.5m/min，可求出活塞面积；
快进和快退的速比为V3/V2=3/2。
快进：差动连接
工进：无杆腔进油
快退：有杆腔进油

## Slide 13
泵的流量q=10L/min，A1是活塞面积，A2是环形面积。
工进速度V1=0.5m/min，快进和快退的速比为V3/V2=3/2,
1）缸两腔的有效面积及快进和快退的速度
工进为无杆腔进油,已知工进速度和泵的流量。
无杆腔活塞面积A1为：
A1 = q/V1 = 10×10-3/0.5 = 0.02m2
快进(差动连接）速度：
V3= q/(A1-A2) (活塞杆面积） ①
快退（有杆腔进油）速度：
V2= q/A2 ②

## Slide 14
泵的流量q=10L/min，A1是活塞面积，A2是环形面积。
工进速度V1=0.5m/min，快进和快退的速比为V3/V2=3/2,
V3/V2 = 3/2
V3 = q / (A1-A2)
V2 = q / A2
A1 = 0.02m2
A1 = 0.02m2 ； A2 = 0.6A1 = 0.012m2
V3 = 1.25m/min ； V2 = 0.838m/min

## Slide 15
2）进入液压缸的最大流量
差动连接时，进入液压缸的油液流量最大。
q max = q + V3A2
= 10 + 1.25×0.012×1000
= 25 L/min
或q max = V3A1
= 1.25×0.02×1000
= 25 L/min
q

## Slide 16
柱塞式液压缸
 | 活塞液压缸 | 柱塞液压缸
液压力作用面 | 活塞有效面积 | 柱塞

## Slide 17
摆动式液压缸
 | 液压马达 | 摆动式液压缸
运动形式 | 连续旋转 | 摆动

## Slide 18
输入压力P1和输出压力P2之比
P2/P1 = A1/A2 = D2/d2
输入流量q1和输出流量q2之比
q2/q1 = A2/A1 = d2/D2
增压缸相当于一个液压推动的柱塞泵。
增 压 缸
输出高压油（流量变小）

## Slide 19
输入液压缸的液压油同时作用在两个活塞上，增大了活塞作用面积，可获得较大的推力，活塞运动速度减慢。
增 力 缸
活
塞
活
塞

## Slide 20
缸体
套筒活塞
活塞
伸 缩 缸
伸缩油缸的特点是在供油压力和流量不变的情况下，伸出速度一级比一级快，而推力一级比一级小。

## Slide 21
齿 轮 缸
齿轮缸输出T、ω，齿轮缸输出的运动方式与活塞缸输出运动形式不同，与摆动式液压缸输出运动形式类似，与摆动式液压缸不同的是其摆动角可以超过360°，但还是不能象液压马达那样连续旋转。

## Slide 22
例7、两液压缸如图所示，缸内径D、活塞直径d均相同，若输入缸中的流量都是q，压力为p，出口处的油箱都直接接通油箱，且不计一切摩擦损失，试比较它们的推力、运动速度和运动方向。
上图所示为增力缸。双杆活塞缸，活塞杆固定，缸筒运动。
两活塞缸的左腔体相连为进油腔，右腔体相连接油箱。

## Slide 23
1、两活塞缸的左腔体（有杆）相连同时进油。
F = F1+F2= 2PA = π（D2-d2)p/2（增力）
2、输入两缸总流量为q,输入每个缸的流量为q/2（A相同,q=VA）。
V= (q/2 )/A = 2q/ [π（D2-d2)]（减速）
3、杆固定，缸体运动，缸运动方向向左。

## Slide 24
两液压缸如图所示，缸内径D、活塞直径d均相同，若输入缸中的流量都是q，压力为p，出口处的油箱都直接接通油箱，且不计一切摩擦损失，试比较它们的推力、运动速度和运动方向。
上图所示为组合缸。它由增压缸+单杆活塞缸所组成，增压缸把输入的压力增大，作用在单杆活塞缸活塞上。缸体固定。

## Slide 25
1、 P1作用在右边单杆缸的活塞（无杆腔）上，
F = P1πD2/4 = PπD4/(4d2)
2、活塞运动速度
q1 = qd2/D2 V = q1/(πD2/4) = 4qd2/(πD4)
3、活塞运动方向向右。
P1
q1
活
塞
活
塞
单杆缸和柱塞缸组成的增压缸，输出的压力、流量为:
P1 = P(D/d)2 q1 = q(d/D)2

## Slide 26
活塞缸的组成
缸体组件、活塞组件、密封装置、缓冲装置、排气装置

## Slide 27
1）选择液压缸的类型和安装方式
2）确定驱动力
3）确定液压缸的主要尺寸
2、液压缸设计流程
4）确定缸的长度
5）缸的结构设计
6）密封结构设计
7）缓冲装置设计
8）排气装置设计

## Slide 28
液压缸主要参数和结构尺寸的确定
1、工作负载与液压缸推力
2、缸筒的内径
3、活塞杆直径
4、缸筒长度
5、强度校核
6、稳定性校核