## Slide 1
课 堂 练 习

## Slide 2
1、液压传动是以———— 为工作介质，利用液体的———— 来进行能量传递的液体传动。
液体，压力能

## Slide 3
2、液压系统中的压力取决于————，执行元件的运动速度取决于————。
负载，流量

## Slide 4
3、液压传动的工作原理是————定律。即密封容积中的液体既可以传递————，又可以传递————。
帕斯卡，力，运动

## Slide 5
4、压力为4.2MPa，流量为10L/min的有压流体所具有压力能的功率为_________瓦特。
4.2ⅹ106 Paⅹ10ⅹ10-3∕60m3/s=700w

## Slide 6
5、液压传动装置由————、————、 ————、和———— 五部分组成，其中 ————和———— 为能量转换装置。
动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件液压传动介质；动力元件、执行元件

## Slide 7
6、下列符号是哪些液压元件的职能符号？