## Slide 1
课 堂 练 习

## Slide 2
1、液压泵的实际输出流量比理论输出流量 ；而液压马达实际输入流量比理论所需输入流量 。
小；大

## Slide 3
2、液压执行元件按输出运动方式不同，可分为 和 。
液压马达；液压缸

## Slide 4
3、液压马达需要有一定的——————才能提供必要的启动转矩。
初始密封

## Slide 5
4、液压马达的内部结构必须是——————的。液压马达的叶片————————。
对称，没有倾角

## Slide 6
5、液压马达可以输出——————— 运动，液压马达输出功率形式为————— 和—————— 。
连续旋转，转速，转矩

## Slide 7
6、液压马达输出转速的大小与——————— 有关，液压马达输出转矩的大小与———————— 有关。
输入流量的大小，外负载的大小

## Slide 8
7、要计算液压马达输出转速的大小，需知道下列参数：————————— 、——————————和———————— 。
马达输入流量，马达容积效率、马达排量
n = q输入ηv /V

## Slide 9
8、要计算液压马达输出转矩的大小，需知道下列参数：————————— 、——————————和———————— 。
马达进出口压差，马达机械效率、马达排量
T =⊿PVηm/(2π)

## Slide 10
9、要计算液压马达输出功率的大小，需知道下列参数：————————— 和——————————；或———————— 、————————和————————。
马达输出转矩、马达输出转速；
马达输入流量、马达进出口压差、马达总效率

## Slide 11
10、液压马达按结构形式可分为：——————— 、——————————、———————— 和————————。
齿轮式、叶片式、柱塞式、螺杆式

## Slide 12
课 堂 练 习

## Slide 13
11、液压缸按结构形式可分为：——————— 、——————————、———————— 和————————。
活塞缸、柱塞缸、伸缩缸、摆动缸

## Slide 14
12、液压缸按供油方式可分为：—————————和————————。
单作用、双作用

## Slide 15
13、单作用液压缸的正向运动依靠————————，反向运动依靠————————；双作用液压缸的正、反向运动均依靠————————。
液压力、外力，液压力

## Slide 16
14、活塞液压缸按固定方式的不同，可分为————————和——————；活塞液压缸固定方式不同时，相同腔体进油，其运动方向————————。
缸固定、杆固定，不同

## Slide 17
15、单杆活塞液压缸进油方式有：————————、——————--———— 和————————。
有杆腔进油、无杆腔进油，差动连接

## Slide 18
16、单杆活塞液压缸差动连接时，液压缸———腔进油，其实际进油量等于——————和——————之和，液压缸差动连接作用效果等效于————————。
无杆，液压泵输出流量、有杆腔回油量，柱塞直径为活塞轴轴径的柱塞缸

## Slide 19
17、柱塞液压缸一般为———作用式，其液压作用面积为———————，其回程靠——————和————，也可采用——————————————来实现双向运动。
单、柱塞面积，自重、外力、两柱塞液压缸成对反向布置、

## Slide 20
18、齿条缸输出的是—————和——————，它不能像液压马达那样输出——————————。摆动缸输出的是—————和——————，它不能像齿条缸那样摆动角超过——————。
转矩、转速，连续旋转，转矩、转速，3600

## Slide 21
19、增压缸—————能量转化装置，增压缸输入———————————液压油，输出——————————液压油，增压缸输入、输出流量比和大小活塞面积成————，增压缸输入、输出压力比和大小活塞面积成————。
不是，低压、大流量，高压、小流量，正比，反比