## Slide 1
第二章 液压动力元件课后练习

## Slide 2
2-1 某液压泵的输出压力为5MPa，排量为10ml/r，机械效率为0.95，容积效率为0.9，当转速为1200r/min时，泵的输出功率和驱动泵的电动机的功率各为多少？
解：q理论 = nV
q实际 = nVηv=1200×10×10-6×0.9/60=1.8×10-4m3/s
P输出 = pq实际 = 5×106×1.8×10-4 = 900w
P输入 = P输出/η = 900/(0.95×0.9)
≈1052.6w
q实际 = nVηv
P输入 = P输出/ η
q实际

## Slide 3
2-2 某液压泵的转速为950r/min,排量Vp=168ml/r，在额定压力29.5MPa和同样转速下，测得的实际流量为150L/min，额定工况下的总效率为0.87，求：
1）泵的理论流量qt。
2）泵的容积效率ηv和机械效率ηm。
3）泵在额定工况下所需电动机驱动功率Pt。
4）驱动泵的转矩Ti。
1）泵的理论流量qt = 159.6L/min
= 2.66ⅹ10-3 m3/s
2）泵的容积效率ηv = 150/159.6 = 0.94
机械效率ηm = 0.87/0.94 = 0.93

## Slide 4
某液压泵的转速为950r/min,排量Vp=168ml/r，在额定压力29.5MPa和同样转速下，测得的实际流量为150L/min，额定工况下的总效率为0.87，求：
1）泵的理论流量qt=2.66ⅹ10-3 m3/s
2）泵的容积效率ηv=0.94,机械效率ηm=0.93
3）泵在额定工况下所需电动机驱动功率Pt。
4）驱动泵的转矩Ti。
3）电动机驱动功率
Pt = pq /η= 84.77kw
4）驱动泵的转矩
Ti = Pt /(2πn)= 852.53N·m
国际单位

## Slide 5
2-3 某变量叶片泵转子外径d=83mm，定子内径D=89mm，叶片宽度B=30mm，试求
1）叶片泵排量为16ml/r时的偏心量e。
2）叶片泵最大可能的排量Vmax。
1）D=89mm; B=30mm; V=16ml/r; d=83mm。
e= V/(2πDB)= 0.95mm
2) emax=（89-83）/2 = 3mm
取最小间隙为0.5mm, emax实际= 2.5mm
Vmax= 2πDeB = 41.9 ml/r
316ml/rad

## Slide 6
2-5 一限压式变量叶片泵特性曲线如图所示，设pB∠pmax/2,试求该泵输出的最大功率和此时的压力。
pmax
(p1, q1)
p
1、pB∠pmax/2，最大功率在B点右侧附近，假设在B1 (p1, q1)点；
2、两个三角形相似，得出下式：
qB

## Slide 7
q1 = qB(pmax- p1)/(pmax- pB)
Pmax= p1q1 = qB(pmaxp1 - p12)/(pmax- pB)
p1 = 1/2pmax时, Pmax = qBpmax2/[4(pmax- pB)]
qB/(pmax- pB) = q1/(pmax- p1)
B1 (p1, q1)
B (pB, qB)
C(pmax, 0)