## Slide 1
第三章 液压执行元件课后练习

## Slide 2
3-1 已知某液压马达的排量V=250mL/r,液压马达入口压力p1 = 10.5MPa，出口压力p2 = 1.0MPa，其总效率ηm= 0.9,容积效率ηv= 0.92，当输入流量q= 22L/min时，试求液压马达的实际转速和液压马达的输出转矩T。
V = 250mL/r
q输入= 22L/min
p2= 1.0MPa
p1= 10.5MPa
ηv=0.92
ηm=0.9
n = q输入ηv /V
T =⊿pVηm/(2π)
总效率ηm=0.9
机械效率η=ηm/ηv
n = 80.96r/min
T = 369.96N·m

## Slide 3
3-2 一个液压泵，当负载压力为8MPa时，输出流量为96L/min，压力为10MPa时，输出流量为94L/min，用此泵带动一排量为80mL/r的液压马达。当负载为120Nm时，马达的机械效率为0.94，转速为1100r/min。试求此时液压马达的容积效率。
V = 80mL/r
T=120Nm
ηm=0.94
ηv = nV/ q输入
T =⊿pVηm/(2π)
⊿p= 2πT/(Vηm)
⊿p =10.02MPa
（q理论-96）/8 = （q理论-94）/10 =（q理论- q输入）/10.02
ηv=0.936
V = 80mL/r
n =1100r/min

## Slide 4
3-3图所示两个结构相同相互串联的液压缸，无杆腔的面积A1=100 ⅹ10-4m2,有杆腔面积A2=80ⅹ10-4m2,缸1输入压力P1=0.9MPa，输入流量q1=12L/min，不计损失和泄漏，求：
1）两缸承受相同负载（ F1 = F2 ）时，该负载的数值及两缸的运动速度。
1) F1 = F2
F2 = P2 A1
F1 = P1 A1 - P2 A2
P2 = 0.5MPa
F1 = F2 =5000N
V1 = q/A1
= 0.02m/s
V2 = A2 V1/A1
= 0.016m/s
P1 = 0.9MPa
q1=12L/min
A1=100ⅹ10-4m2
A2=80ⅹ10-4m2

## Slide 5
。
2）缸2的输入压力是缸1 的一半（ P1 = 2P2 ）时，两缸各能承受多少负载？
2) F1 = P1 A1 - P2 A2
= 5400N
F2 = P2 A1
=4500N
P1 = 0.9MPa
P2 = 0.45MPa
A1=100ⅹ10-4m2
A2=80ⅹ10-4m2

## Slide 6
图所示两个结构相同相互串联的液压缸，无杆腔的面积A1=100 ⅹ10-4m2,有杆腔面积A2=80ⅹ10-4m2,缸1输入压力P1=0.9MPa，输入流量q1=12L/min，不计损失和泄漏，求：
1）两缸承受相同负载（ F1 = F2 ）时，该负载的数值及两缸的运动速度。
2）缸2的输入压力是缸1 的一半（ P1 = 2P2 ）时，两缸各能承受多少负载？
3）缸1不承受负载（ F1 = 0 ）时，缸2能承受多少负载？
3）P1 A1 = P2 A2
= (F2/ A1) A2
F2 = A12P1 / A2
=11250N
P1 = 0.9MPa
F1 = 0 MPa
A1=100ⅹ10-4m2
A2=80ⅹ10-4m2

## Slide 8
3-4 某一差动液压缸，要求（1）V快进= V快退， （2） V快进= 2V快退，求：活塞面积A1和活塞杆面积A2之比应为多少？
V快进= q/ A2
V快退= q/（A1 - A2)
q/ A2 = q/（A1 - A2)
A1= 2A2
q/ A2 = 2q/（A1 - A2)
A1= 3A2

## Slide 9: 3-5 单叶片摆动液压马达的供油压力p1=2MPa，供油油量q= 25 L/min,回油压力p2=0.3MPa，缸体内径D=240mm。叶片安装轴直径d=80mm，设输出轴的周转角速度ω=0.7rad/s，试求叶片的宽度b和输出轴的转矩T。
b = 93mm
T = 1011.9Nm
ωT = q（p1 -p2 ）
T = q（p1 -p2 ）/0.7
q = 25 L/min
ω= 0.7rad/s
R2= 240/2=120mm
R1= 80/ 2 =40mm
p1 = 2MPa
p2 = 0.3MPa