## Slide 1
1、液压传动工作介质能有效地传递———— 和————。
能量，信号

## Slide 2
2．液体在外力作用下流动或有流动趋势时，分子间的 要阻止分子相对运动而产生的———— ，这种现象就叫粘性。
内聚力，内摩擦力

## Slide 3
3．液体粘性用粘度表示。常用的粘度有 、 和 。
动力粘度，运动粘度，相对粘度

## Slide 4
4．液体的动力粘度μ与其密度ρ的比值称为 ，其国际单位为 ，常用单位为 ，两种单位之间的关系是 。
      运动粘度，㎡/s，St (斯)、 cSt (厘斯)
      1St =10-4 ㎡/s、1cSt=10-6㎡/s

## Slide 5
5、牛顿液体内摩擦定律：液体流动时，相邻液层间的内摩擦力与————、————成正比。
液层接触面积，液层间的速度梯度

## Slide 6
    6、把既——————，又——————的液体称为理想液体。
无粘性，不可压缩

## Slide 7
    7、定常流动：其内部任一点处的——————、
    ——————和——————都不随时间变化而变化。
压力，速度，密度

## Slide 8
8、液体在管道中流动时有两种流动状态，一种是 ，另一种是 。区分这两种流动状态的参数是 。
层流、 紊流、 雷诺数

## Slide 9
9、——————液体作————流动时，通过流管任一通流截面的——————相等。
不可压缩，定常，流量

## Slide 10
10、液体层流流动时，动能修正系数a = ————，液体湍流流动时，动能修正系数a = ————。
2，1

## Slide 11
11、由于流体具有 ，液流在管道中流动需要损耗一部分能量，它由 损失和 损失两部分组成。
粘性；沿程压力；局部压力

## Slide 12
12、液流流经薄壁小孔的流量与 ————的一次方成正比，与 的1/2次方成正比。通过小孔的流量对 不敏感，因此薄壁小孔常用作可调节流阀。
小孔通流面积；压力差；温度

## Slide 13
课 堂 练 习

## Slide 14
1、液压泵是靠 变化来进行工作的，所以又称液压泵为 式泵。
密闭容积周期性；容积式泵

## Slide 15
2、液压泵按结构特点一般可分为 、-----
、 三类泵。
齿轮泵；叶片泵；柱塞泵

## Slide 16
单向定量泵，单向变量泵，双向定量泵，双向变量泵
3、识别下列泵的职能符号