## Slide 1: 二、液压缸概述

## Slide 2
直线往复
摆动
液压缸
液压缸结构简单，工作可靠，传递功率大，制造容易等突出优点，在各类液压系统中应用广泛。

## Slide 3
① 活塞缸
② 柱塞缸
③ 伸缩缸
④ 摆动缸
液压缸按
结构形式

## Slide 4
① 活塞缸
在缸筒内作相对运动的组件为活塞的液压缸

## Slide 5
② 柱塞缸
在缸筒内作相对运动的组件为柱塞的液压缸

## Slide 6
③ 伸缩缸
组合活塞液压缸

## Slide 7
④ 摆动缸——单片、双片式摆动缸、齿条缸
输出不连续旋转的液压缸

## Slide 8
反向运动依靠外力（弹簧力或重力）
依靠液压力实现双向运动
液压缸按
供油方式
单作用缸
双作用缸

## Slide 9
三、活塞式液压缸
在缸筒内作相对运动的组件为活塞的液压缸称为活塞式液压缸。

## Slide 10
1、活塞式液压缸的结构
活塞、活塞杆、缸筒及附件

## Slide 11
活塞上受液压力的大小取决于负载，
活塞相对运动速度的快慢，取决于输入的液体流量。
2、活塞式液压缸的工作原理
活塞带动活塞杆输出力和速度
活塞将缸体分为不同压力腔室

## Slide 12
活塞杆
形式
3、活塞式液压缸的分类
单杆活塞缸
双杆活塞缸

## Slide 13
安装
方式
活塞杆固定
缸筒固定

## Slide 14
4、双杆式活塞液压缸
缸筒固定
活塞杆固定
双杆式
活塞
液压缸

## Slide 15
缸体固定双杆活塞液压缸,其转向油缸的缸体固定不动，活塞杆一端伸出，另一端就缩回。

## Slide 16
活塞杆固定双杆活塞液压缸,其活塞杆固定，缸体带动工作台来回滑动。液压油可从空心杆上的油孔进入或流出。

## Slide 17
1、缸体固定，活塞运动，杆伸出或缩进；
2、进、出油口布置在缸体两端；
3、两活塞杆直径通常是相等的。
实心双杆液压缸
（缸筒固定）
d
双杆式活塞液压缸结构特点
空心双杆液压缸
（活塞杆固定）
1、活塞杆固定，缸体来回移动；
2、进、出油口可通过空心活塞杆输入和流出液压缸；使用软管连接时，进、出油口亦可布置在缸体两端。
3、两活塞杆直径通常是相等的。

## Slide 18
两活塞杆的直径、两腔受压面积相等。当工作压力和输入流量不变时，活塞缸左右两个方向输出的推力和速度是相等的。
F1 = F2 =（P1-P2）A V1 = V2 = q /A
d
不同固定方式双杆式液压活塞缸输出的推力和速度

## Slide 19
d
不同固定方式相同腔体进油运动方向却不同
缸筒固定 | 活塞杆固定
液压缸左腔体进油，缸体固定不动，活塞向右运动，活塞杆向右伸出。 | 液压缸左腔体进油，活塞固定不动，缸体向左运动。

## Slide 20
不同固定方式活塞有效行程范围也不同。
缸 筒 固 定 | 活塞杆带动工作台左右移动，工作台的移动范围约为活塞有效行程的3倍。 占地面积大
活 塞 杆 固 定 | 缸体带动工作台左右移动，工作台的移动范围约为活塞有效行程的2倍。 占地面积小

## Slide 21
 | 缸体固定 | 活塞杆固定
安装方式 |  | 
输出推力 | F1 = F2 =（P1-P2）A（A：活塞面积减去活塞杆面积） | 
输出速度 | V1 = V2 = q /A | 
占地面积 大小比较 | 大 （约为活塞有效行程的3倍） | 小 （约为活塞有效行程的2倍）
运动部件 输出力部件 | 活塞杆 | 缸体
运动方向 | 左腔进油 活塞杆向右运动 | 左腔进油 缸体向左运动
这种液压缸常用于要求往返运动速度相同的场合 |  | 
d

## Slide 22
双杠式活塞液压缸职能符号

## Slide 23
5、单杆式活塞液压缸
安装
方式
缸筒固定
活塞杆固定

## Slide 24
缸体固定单杆液压缸

## Slide 25
活塞杆固定单杆液压缸

## Slide 26
1、单杆活塞液压缸的活塞仅一端有活塞杆，另一端无杆，缸两腔的受压有效面积不等，有无杆腔和有杆腔之分。
2、输入相同压力和流量的情况下，由于缸两腔的有效面积不相等，活塞伸出、缩回运动时可以获得不同的速度和输出力。
3、单杠活塞液压缸工作台移动的范围都约为活塞有效行程的二倍。
无杆腔进油
D
d
q
有杆腔进油
q
单杆活塞液压缸特点

## Slide 27
无杆腔进油
不同腔进油活塞的运动速度和推力
D
d
有杆腔进油

## Slide 28
 | V | F
无杆腔 |  | 
有杆腔 |  | 
速度比 |  | 
当供油压力和流量相等的情况下：
无杆腔进油时输出的推力大于有杆腔进油输出的推力；
有杆腔进油时活塞运动速度大于无杆腔进油时活塞的运动速度。
可以利用单杆活塞缸实现运动部件的工进（无杆腔进油）和空回行程的快速退回功能（有杆腔进油）。

## Slide 29
单杆活塞液压缸另外一种连接方式--差动连接
无杆、有杆腔同时接压力油，两腔压力相同，由于受压面积差异，活塞向右移动，有杆腔液压油被压入无杆腔，系统压力不变，但进入左腔油的流量增加了。

## Slide 30
忽略两腔连通油路压力损失
单杆活塞液压缸差动连接----活塞杆推力

## Slide 31
单杆活塞液压缸差动连接----活塞杆运动速度

## Slide 32
活塞杆输出力
活塞杆运动速度
等效
单杆活塞液压缸差动连接----有效作用面积等效活塞杆横截面积

## Slide 33
F |  |  | 
V |  |  | 
无杆腔进油
有杆腔进油
差动联接
差动连接在不增加油液输入流量的情况下，可提高运动部件的速度；是在不增加液压泵排量和功率的条件下，实现快速运动的有效办法，但输出的力会减小。
单杆活塞液压缸差动连接三种进油方式输出力和速度的比较

## Slide 34
例3、已知单活塞杆液压缸两腔有效面积A1=2A2，液压泵供油流量为q，如果将液压缸差动连接，活塞实现差动快进，那么进入无杆腔的流量是 ，如果不差动连接，则小腔的排油流量是 。
2q、 q/2

## Slide 36
 | 差动连接 | 有杆腔进油
进油方式 |  | 
速度 |  | 
V3/V2 | V3/V2 = (D2-d2)/d2 | 
V3=V2 |  | 
单杆活塞液压缸差动连接与有杆腔二种进油方式输出速度的比较

## Slide 37
单作用式
（弹簧复位）
双作用式
单杆活塞液压缸职能符号：

## Slide 38
例4、已知单活塞杆液压缸的缸筒内径D=100mm，活塞杆直径d=70mm，进入液压缸的流量q=25l/min，压力P1=2MPa，P2=0。液压缸的容积效率和机械效率分别为0.98、0.97，试求在有杆腔、无杆腔、差动连接三种工况下，液压缸可推动的最大负载和运动速度各是多少？
(a)无杆腔进油
解：液压缸无杆腔进压力油，回油腔压力为零，因此，可推动的最大负载和运动速度为：

## Slide 39
(b)有杆腔进油
液压缸为有杆腔进压力油，无杆腔回油压力为零，可推动的最大负载和运动速度为：
V2=4qηv/[π(D2-d2)]=0.102(m/s)
单活塞杆液压缸的缸筒内径D=100mm，活塞杆直径d=70mm，
进入液压缸的流量q=25l/min，压力P1=2MPa，P2=0。
液压缸的容积效率和机械效率分别为0.98、0.97，

## Slide 40
液压缸差动连接，可推动的最大负载和运动速度为：
(c)差动联接
单活塞杆液压缸的缸筒内径D=100mm，活塞杆直径d=70mm，
进入液压缸的流量q=25l/min，压力P1=2MPa，P2=0。
液压缸的容积效率和机械效率分别为0.98、0.97，

## Slide 41
 | 无杆 | 有杆 | 差动
F (N) | 15237 | 7771 | 7453
V (m/s) | 0.052 | 0.102 | 0.106
FV（w) | 792 | 792 | 792
单活塞杆液压缸的缸筒内径D=100mm，活塞杆直径d=70mm，进入液压缸的流量q=25l/min，压力P1=2MPa，P2=0。液压缸的容积效率和机械效率分别为0.98、0.97，
试求在有杆腔、无杆腔、差动连接三种工况下，液压缸可推动的最大负载和运动速度各是多少？

## Slide 42
例5、图示两个结构相同，相互串联的液压缸，无杆腔面积A1=100cm2，有杆腔面积A2=80cm2，缸1输入压力P1=2MPa,输入流量q1=24L/min，不计损失和泄漏，求：
1）两缸承受相同负载时（F1＝F2），该负载的数值及两缸的运动速度v1，v2
1）如果两个缸所输出的负载相同（F1＝F2），则有：

## Slide 43
图示两个结构相同，相互串联的液压缸，无杆腔面积A1=100cm2，有杆腔面积A2=80cm2，缸1输入压力P1=2MPa,输入流量q1=24L/min，不计损失和泄漏，求：
1）两缸承受相同负载时（F1＝F2），该负载的数值及两缸的运动速度v1，v2

## Slide 44
图示两个结构相同，相互串联的液压缸，无杆腔面积A1=100cm2，有杆腔面积A2=80cm2，缸1输入压力P1=2MPa,输入流量q1=24L/min，不计损失和泄漏，求：
2）缸2的输入压力P2＝P1/2时，两缸各能承受多少负载？

## Slide 45
 | 缸体固定 | 活塞杆固定
安装方式 |  | 
输出推力 | F1 = F2 =（P1-P2）A（A：活塞面积减去活塞杆面积） | 
输出速度 | V1 = V2 = q /A | 
占地面积 大小比较 | 大 （约为活塞有效行程的3倍） | 小 （约为活塞有效行程的2倍）
运动部件 输出力部件 | 活塞杆 | 缸体
运动方向 | 左腔进油 活塞杆向右运动 | 左腔进油 缸体向左运动
d

## Slide 46
F |  |  | 
V |  |  | 
无杆腔进油
有杆腔进油
差动联接
1、无杆腔进油时，无杆腔的压力是有外负载和有杆腔的压力确定的；进入无杆腔的流量大于有杆腔排出的流量。
2、有杆腔进油时，在输入相同流量情况下，活塞的运动速度大于无杆腔进油。
3、差动连接提高了活塞运动速度，降低了活塞杆输出的力。

## Slide 47
6、柱塞式液压缸
在缸筒内作相对运动的组件为柱塞的液压缸称为柱塞式液压缸。

## Slide 48
柱 塞 缸

## Slide 50
柱塞式液压缸由缸筒、柱塞、导套、密封圈和压盖等零件组成。
1、柱塞式液压缸的结构

## Slide 51
柱塞和缸筒内壁不接触
① 缸筒内孔不需精加工，工艺性好，成本低。
② 通过导向套定位和导向，可设计成较大行程（去除了活塞）。
柱塞缸结构特点之一

## Slide 52
柱塞缸为单作用缸，多为垂直安装，依靠柱塞自重或外力回程。为减轻柱塞的重量，有时制成空心柱塞。
柱塞缸结构特点之二

## Slide 53
2、柱塞式液压缸的工作原理
① 柱塞式液压缸是单作用缸
②柱塞式液压缸柱塞的推力和运动速度的作用面是柱塞的面积。

## Slide 55
 | 单杆活塞液压缸 | 柱塞液压缸
液压油作用方式 | 单、双作用 | 单作用
液压力作用面 | 活塞有效面积 | 柱塞
输出运动方式 | 往复直线运动 | 
运动速度 | 与输入流量有关（V = q/A） | 
输出力 | 与负载有关（F = PA） | 

## Slide 56
柱塞缸是单作用的，它的回程需要借助自重或外力来完成。如果要获得双向运动，可将两柱塞液压缸成对反向布置使用。

## Slide 57
柱塞缸职能符号：